ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU

OPĆINE VELIKO TRGOVIŠĆE u 2020-2022.godini

II.	TROŠKOVNIK RADOVA

NAPOMENE !

Organizaciju gradilišta, potrebne priključke izvoditelja, transport opreme, te sve manipulativne troškove potrebno je ukalkulirati u jedinične cijene pojedinih stavki.

Kod formiranja cijene se podrazumijeva da je u jediničnoj cijeni stavke obuhvaćen sav trošak vezan uz njenu realizaciju, kao npr. troškovi nabave i dopreme materijala, pripreme i raspreme gradilišta, trošak skele, osiguranja energije, osiguranja, te trošak kontrole kvalitete u skladu sa zahtjevima Tehničkih uvjeta izvedbe pojedinih radova i sl.

### A.   KOLNIČKA  KONSTRUKCIJA

- Fina priprema kolničke konstrukcije prije asfaltiranja.

Rad obuhvaća rad grejdera na finom planiranju i profiliranju

i rad valjka na valjanu podloge do potrebne zbijenosti nosivog sloja

(Ms>60MN/m2).

m2					28.800,00

- Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosivo habajući sloj (bitumenizirano nosivo-habajući sloj) vrste BNHS 16, po vrućem postupku debljine 6 cm. Rad obuhvaća nabavu osnovnih materijala, te proizvodnju i ugradnju asfaltne mješavine, a sve u skladu sa Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama (O.T.U.točka 7.2.).

Rad se mjeri i obračunava u m2  površine stvarno      položenog sloja.

m2			                                         24.000,00

UKUPNO KOLNIČKA KONSTRUKCIJA                                                                   kn

#### REKAPITULACIJA

A.  KOLNIČKA  KONSTRUKCIJA                                                          kn

PDV:                                                                                                     kn

___________________________________________________________________UKUPNO:                                                                                                   kn

___________________________________________________________________

Izradio:

Ured ovlaštenog inženjera

Branko Fučkar.d.i.g.