PRILOG 4 TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

|  | TRAŽENO | UPISATI PONUĐENO |
| --- | --- | --- |
|  | Proizvođač i tip podvozja (navesti): |  |
|  | Proizvođač i tip nadogradnje (navesti): |  |
|  | PODVOZJE |  |
| 1 | Novo vozilo 2023. nikad registrirano |  |
| 2 | Pogon 4x4 |  |
| 3 | Najveća dopuštena masa vozila: min. 16.000 kg |  |
| 4 | Osovinski razmak maks. 3500 mm |  |
| 5 | Kabina min. 1+2 sjedala, kratka kabina |  |
| 6 | Kabina preklopiva prema naprijed |  |
| 7 | Diesel, 6 cilindara u liniji, s direktnim ubrizgavanjem goriva |  |
| 8 | Izvedba motora minimalno EURO-6 |  |
| 9 | Automatski mjenjač min. 8 brzina naprijed |  |
| 10 | Obujam motora min. 7600 ccm, |  |
| 11 | Snaga motora min. 210 kW; |  |
| 12 | Maksimalni okretni moment min. 1.050 Nm |  |
| 13 | Vodeno hlađenje motora |  |
| 14 | Tempomat |  |
| 15 | Klima uređaj, ručni |  |
| 16 | Priprema za auto-radio, priprema napajanje 12V, ugrađeni zvučnici i antena |  |
| 17 | Izvod snage za pogon pumpe sa sustavom hlađenja pomoću ventilatora |  |
| 18 | Mogućnost rada izvoda snage prilikom vožnje |  |
| 19 | Izvod snage: iz mjenjača s prirubnicom za pogon pumpe, DN100 na izvodu snage za prihvat kardana |  |
| 20 | Priprema za daljinsko upravljanje spojkom mjenjača |  |
| 21 | Upravljački modul za vanjsku izmjenu podataka s funkcijom za nadogradnju |  |
| 22 | Ispuh dolje desno sa završnom cijevi prema sredini glavnog okvira |  |
| 23 | Naprijed min. 1 škopac |  |
| 24 | Dozvoljeno opterećenje prednje osovine min. 5.600 kg |  |
| 25 | Dozvoljeno opterećenje stražnje osovine min. 10.900 kg |  |
| 26 | Prednje ogibljenje parabolično |  |
| 27 | Stražnje ogibljenje parabolično |  |
| 28 | Prednja osovina jednostruke gume |  |
| 29 | Stražnja osovina dvostruke gume |  |
| 30 | Gume dimenzija min. 11R22,5 |  |
| 31 | Spremnik goriva, min. 130 litara |  |
| 32 | Spremnik AdBlue min. 32 litre |  |
| 33 | EBS - elektronski kočioni sustav |  |
| 34 | Stražnji stabilizatori |  |
| 35 | Pomoć prianjanja na cesti |  |
| 36 | Upravljač podesiv |  |
| 37 | Položaj upravljača lijevi |  |
| 38 | Daljinsko zaključavanje |  |
| 39 | Retrovizori el. podesivi |  |
| 40 | El. podizači stakla na vratima vozača i suvozača |  |
| 41 | 12 V utičnica na armaturi |  |
| 42 | Akustično upozorenje kod vožnje unazad |  |
| 43 | Bočni unutarnji štitnik za sunce |  |
| 44 | Zračno ogibljeno sjedalo za vozača |  |
| 45 | Akumulatori: 2x12 V, min. 170 Ah |  |
| 46 | Glavni prekidač akumulatora mehanički |  |
| 47 | Utičnica 12V i 24 V |  |
| 48 | Alternator: min. 110 A |  |
| 49 | Rezervni kotač isporučen zasebno |  |
| 50 | 2 podložnika za kotače |  |
| 51 | Priručni alat za podvozje |  |
| 52 | Hidraulična dizalica min. 10 t |  |
| 53 | Prva pomoć, trokut, lampa, crijevo za pumpanje guma |  |
| 54 | Uputstvo za rad s podvozjem (kod isporuke) |  |
| 55 | Kabina i nadogradnja (osim kod roleta nadogradnje): crvena RAL 3000 |  |
| 56 | Podvozje – standardna boja proizvođača podvozja |  |
| 57 | Rolete: aluminijska prirodna boja |  |
| 58 | Dodatna zaštita – na vijčanu vezu sa nadogradnjom, dodatno s donje strane nadogradnje nanesen bitumen |  |
| 59 | Na bočne strane i zadnju stranu nadogradnje postaviti reflektirajuće oznake |  |
|  | JAMSTVO - PODVOZJE |  |
| 60 | Jamstvo min. 12 mjeseci |  |
|  | NADOGRADNJA |  |
| 61 | Nadogradnja za smještaj sprava, uređaja i sredstava postavljena je na zajednički (pomoćni) okvir koji je elastično pričvršćen na podvozje vozila |  |
| 62 | Izvedba: Aluminijska konstrukcija od cijevi i profila spojena postupkom zavarivanja i prekrivena aluminijskim limovima tehnologijom lijepljenja. Izvedena od tri dijela i to spremnik opreme iza vozačke kabine, spremnik vode i spremnik pumpe. Bočne strane nadogradnje izvedene su s nagibom minimalno 3° prema sredini vozila tako da prate konturu vozačke kabine. |  |
| 63 | Prostori za opremu zatvaraju se aluminijskim roletama (5 kom), lako pokretljivim sa mogućnošću zaključavanja. Otvaranje i zatvaranje roleta sa ručkom preko cijele širine rolete. Prostor pumpe sa stražnje strane zatvara se s jednom aluminijskom roletom |  |
| 64 | Otvaranje bilo koje rolete automatski osigurava osvijetljenost unutarnjeg prostora nadogradnje sa LED rasvjetnim tijelima |  |
| 65 | Gornji i donji dio nadogradnje, te police unutar nadogradnje izvedene su od aluminijskog lima |  |
| 66 | Za pristup opremi, koja je smještena u gornjim policama nadogradnje, predviđeni čvrsto ugrađeni podesti koji u zatvorenom položaju ujedno služe kao zaklopke prostora s opremom u donjem dijelu nadogradnje |  |
| 67 | Podesti izrađeni od istog materija (panela) kao i nadogradnja, obloženi sa unutarnje strane aluminijskim rebrastim limom (gazeći sloj) vanjska strana obojana u crveno RAL 3000 |  |
| 68 | Otvaranje i zatvaranje podesta potpomognuto zračnim amortizerima |  |
| 69 | Krov je prohodan i ograničen aluminijskom krovnom blendom. Blenda obojana u bijelu boju. |  |
| 70 | Pristup krovu omogućen je preklopivim ljestvama s automatskom zabravom sa zadnje desne strane vozila |  |
| 71 | Rolete se zaključavaju jednim ključem. |  |
| 72 | Postavljene bočne blende između vozačke kabine i nadogradnje, s lijeve i desne strane nadogradnje |  |
|  | KOMBINIRANA CENTRIFUGALNA PUMPA |  |
| 73 | Kombinirana centrifugalna pumpa za normalni i visoki tlak |  |
| 74 | Pogon preko kardanskog sklopa i izvoda sa mjenjača podvozja |  |
| 75 | Kućište izrađeno od aluminijske legura a osovina od nehrđajućeg čelika |  |
| 76 | Nominalni učinak za normalni tlak (minimalno) 2000 l/min pri 10 bara i 3 m geodetske visine usisa i promjera usisne cijevi na centrifugalnoj pumpi Ø =110mm |  |
| 77 | Nominalni učinak za visoki tlak (minimalno) 250 l/min pri 40 bara mjereno pri uzimanju vode iz spremnika vode |  |
| 78 | Učinkovitost vakuum uređaja/pumpe (maksimalno vrijeme) 7 sek. pri 3 m geodetske visine (pri ulazu Ø =110 mm) |  |
| 79 | Vakuum uređaj bez ulja, bez tlaka i bez održavanja |  |
| 80 | Temperaturno radno područje (minimalni raspon vanjske temperature) -25°C do +50°C |  |
| 81 | Usisni priključak 1 x 110 mm Storz |  |
| 82 | Tlačni priključci 2 x 75 mm Storz |  |
| 83 | Visokotlačni priključci 1 x DN 25 mm za vitlo za brzu navalu i 1xDN za dodatni visokotlačni izlaz |  |
| 84 | Recirkulacijski vod s ventilom spojen u spremnik vode |  |
| 85 | Izvod za ispust vode s ventilom na najnižem mjestu pumpe |  |
| 86 | Funkcijski panel smješten na mjerno-upravljačkoj ploči pumpe. Sadrži slijedeće funkcije: uključivanje pumpe, povećanje/smanjenje broja okretaja motora, brzo spuštanje okretaja motora, uključivanje cirkulacije, uključivanje visokog tlaka, ispuhivanje pumpe i cjevovoda, uključivanje bočne rasvjete, upozorenje kavitacije i pregrijavanja pumpe. |  |
| 87 | Tipke izvedene kao LED signalni indikator sa simbolom. Prikaz informacija i parametara na alfanumeričkom LED ekranu. Integrirani svjetlosni simboli upozorenja temperature rashladne tekućine i tlaka ulja motora podvozja. Minimalno IP67 izvedba funkcijskog panela. |  |
| 88 | Mogućnost određivanja radnog tlaka pumpe preko okretnog gumba na način da pumpa automatski održava odabrani konstantni tlak neovisno o potrošnji vode |  |
| 89 | Ventil za ulaz vode iz spremnika vode |  |
| 90 | Uključivanje visokog tlaka |  |
| 91 | Manometar za srednji tlak |  |
| 92 | Manometar za visoki tlak |  |
| 93 | Manuvakuumetar |  |
| 94 | Pokazivač razine vode izveden sa plavim i crvenim svjetlećim diodama (LED) |  |
| 95 | Uključivanje pumpe iz vozačke kabine i iz prostora pumpe sa upravljačkog ploče pumpe |  |
| 96 | Kontrola pregrijavanja pumpe na način da pumpa daje zvučni signal te automatski otvara recirkulaciju u spremnik vode |  |
| 97 | Boja pumpe siva (RAL 9006) |  |
| 98 | Razdjelnica „B“ / 3x kuglasta slavina 3/4" izrađena od nehrđajućeg materijala za isporuku pitke vode na malo |  |
|  | CJEVOVOD |  |
| 99 | Cjevovod izveden tako da omogućuje njegovo potpuno pražnjenje i sprječava smrzavanje u istom |  |
| 100 | Cjevovod izrađen djelomično od vruće pocinčanih cijevi ili cijevi od nehrđajućeg čelika, čvrstih gumenih i plastičnih crijeva |  |
| 101 | Cjevovod na kraju označen zelenom ili ljubičastom bojom |  |
| 102 | Tip spojnica: STORZ |  |
|  | SPREMNIK VODE |  |
| 103 | Kapacitet spremnika vode zapremnine min. 6.000 litara |  |
| 104 | Materijal izrade spremnika PPC ili jednako vrijedan materijala, debljine stijenke materijala minimalno 15 mm, pogodan za prijevoz pitke vode. |  |
| 105 | Krov spremnika premazan protukliznim slojem |  |
| 106 | Inspekcijski otvor na spremniku vode, dimenzija otvora min. 450 mm |  |
| 107 | Valobrani u spremniku vode – postavljeni poprečno i uzdužno |  |
| 108 | Punjenje spremnika preko hidranta: 1 vod sa STORZ „B“ stabilnom i slijepom spojkom u prostoru pumpe |  |
| 109 | Sustav za prozračivanje i odzračivanje |  |
| 110 | Slavina za potpuni ispust vode iz spremnika vode |  |
| 111 | Tlak punjenja spremnika maks. 4 bara |  |
|  | VISOKOTLAČNO BRZONAVALNO VITLO |  |
| 112 | Brzonavalno vitlo montirano u spremnik sa pumpom, iznad pumpe |  |
| 113 | Vitlo priključeno na visokotlačnu pumpu |  |
| 114 | Vitlo opremljeno sa visokotlačnom cijevi Ø25 dužine min 60 m, s priključenom Stroz 38 spojnicom i VT mlaznicom min. 150 lit/min kod 40 bara |  |
| 115 | Namatanje vitla električno preko nožne papučice i ručno, opremljeno sa ručnom kočnicom i vodilicom za cijev |  |
|  | DODATNI VIOKOTLAČNI IZLAZ |  |
| 116 | Smješten u stražnjem lijevom spremniku |  |
| 117 | Izveden sa mesing STORZ spojnicom „H“ |  |
|  | MLAZNICE ZA PRANJE PROMETNICA |  |
| 118 | Smještene ispod vozačeve kabine u prednjem dijelu |  |
| 119 | Pogodne za pranje prometnica |  |
| 120 | Četiri komada mlaznica sa pomakom lijevo/desno |  |
| 121 | Upravljanje iz kabine vozača pomoću upravljačke palice |  |
| 122 | Ugrađen pokazivač razine vode u vozačevoj kabini |  |
|  | BACAČ VODE (MONITOR) |  |
| 123 | Smještaj - na krovu nadogradnje |  |
| 124 | Izvedba: bacač izveden/ugrađen tako da u transportnom položaju visina bacača ne prelazi visinu nadogradnje a u radnom položaju omogućava rad u stajaćem položaju |  |
| 125 | Upravljanje: ručno upravljivi bacač sa podesivim ručkama |  |
| 126 | Horizontalni pomaci: min 360° Vertikalni pomaci: min od -45° do +80° |  |
| 127 | Mlaz: podešavanje oblika mlaza, puni do raspršeni mlaz |  |
| 128 | Protok: min 1.500 l/min |  |
| 129 | Domet punog mlaza: min 40 m |  |
| 130 | Rukovanje: na krovu vozila, na bacaču postavljan je sklop kojim poslužitelj može upravljati brojem okretaja pumpe i otvaranjem ventila bacača |  |
|  | RASVJETNI STUP |  |
| 131 | Izrađen od čvrste ALU legure, visina svjetlosnog izvora min 5 m od poda |  |
| 132 | Reflektori min. 4x50W, LED izvedba |  |
| 133 | Rasvjetni stup ugrađen je kruto u prednjem dijelu nadogradnje (na prednjoj stijeni). Pogonjen je tlačenim zrakom iz vozila. Podizanje/spuštanje je elektro-pneumatsko preko žičanog daljinskog upravljača |  |
| 134 | Električno okretanje oko vertikalne i horizontalne osi |  |
| 135 | Upravljački pult za rasvjetni stup sa spiralnim kabelom |  |
| 136 | Otpuštanjem parkirne kočnice vozila stup se automatski spušta u položaj za vožnju |  |
|  | BRZI START |  |
| 137 | Automatsko izbacivanje prilikom pokretanja vozila (elektromehanički sustav) |  |
| 138 | Napon održavanja 24 V |  |
| 139 | Održavanje pomoću komprimiranog zraka |  |
| 140 | LED indikator stanja baterije |  |
| 141 | 5-polni pozlaćeni kontakti |  |
| 142 | Stupanj zaštite min. IP55 |  |
| 143 | Kutija za ugradnju ojačana poliamidnim staklenim vlaknima s magnetnim poklopcem koji se automatski zatvara |  |
|  | SIGNALIZACIJA |  |
| 144 | Spremnici za opremu osvijetljeni LED svjetlima. Svijetla se automatski pale/gase kad se rolete otvore/zatvore |  |
| 145 | U kabini smještena upravljačka jedinica za upravljanje svjetlosnom signalizacijom, te u kabini postavljen upravljačko-informacijski modul sa optičkom indikacijom kada su rolete ili podesti otvoreni te tipkom za uključivanje bočne rasvjete |  |
|  | OSNOVNE TEHNIČKE ZNAČAJKE VOZILA |  |
| 146 | Dužina vozila s nadogradnjom maksimalno 7.200 mm |  |
| 147 | Širina vozila s nadgradnjom maksimalno 2.550 mm |  |
| 148 | Visina vozila s nadogradnjom maksimalno 3.500 mm |  |
|  | UGRADNJA OPREME i NOSAČA ZA OPREMU |  |
| 149 | Hidrantski nastavak B/2C – 1 kom |  |
| 150 | Ključ za nadzemni hidrant – 1 kom |  |
| 151 | Ključ za podzemni hidrant sa natikačom – 1 kom |  |
| 152 | ABC ključ – 2 kom |  |
| 153 | Prijelaznica – B/C – 2 kom |  |
| 154 | „C“ cijev – 1 kom |  |
| 155 | Nosač za „B“ cijevi – 5 kom |  |
| 156 | Nosač za „C“ cijevi – 13 kom |  |
| 157 | Nosač za razdjelnicu B/B/2C – 2 kom |  |
| 158 | Nosač za sabirnicu A/2B – 1 kom |  |
| 159 | Nosač za mlaznicu univerzalnu „B“ – 2 kom |  |
| 160 | Nosač za mlaznicu univerzalnu „C“ – 2 kom |  |
| 161 | Nosač za aparat za početno gašenje požara S9 – 1 kom |  |
| 162 | Nosač za aparat za početno gašenje požara CO2, 5 kg– 1 kom |  |
|  | JAMSTVO NA NADOGRADNJU |  |
| 163 | Jamstvo na nadogradnju min. 12 mjeseci |  |
|  | OSTALO |  |
| 164 | Atest za vozilo od CVH ili jednako vrijedan |  |
| 165 | Certifikat proizvođača kombinirane centrifugalne pumpe kao dokaz da je isporučitelj vozila ujedno i ovlašteni poslovni partner za distribuciju i servis za ugrađenu kombiniranu centrifugalnu pumpu |  |